## Slide 1: Logical Design 逻辑设计

## Slide 2: 逻辑门
  输出的值等于输入位值的某个布尔函数。
  输入变化之后，在很短的时延内，输出也会发生变化。
Time
a
b
a && b
时延
时延
a
b
out
a
b
out
a
out
out = a && b
out = a || b
out = !a
And
Or
Not
  a绿线
  b红线
  a&&b蓝线

## Slide 3: 数字电路的种类
组合电路
  没有存储机制，所以电路没有状态。在任何时刻进行输入都会立即得到输出。
  两个或多个逻辑门的输出不能连接在一起。
  电路的网络中必须是无环的。
  不需要时钟信号。
时序电路
  需要时钟信号。
  有状态。
  在特定的时钟信号产生时发生改变，比如上升沿、下降沿
3

## Slide 4: 位级多路复用器
  控制信号s
  数据信号a和 b
  当 s=1 时输出a , 当s=0时输出b
  作用: 从一组信号中选择一个信号进行输出
Bit MUX
b
s
a
out
bool out = (s&&a)||(!s&&b)
HCL 表达式

## Slide 5: 算术逻辑单元
OF
ZF
SF
OF
ZF
SF
OF
ZF
SF
OF
ZF
SF
组合逻辑
  对输入有连续的响应
由控制信号选择ALU的功能
A
L
U
Y
X
X + Y
0
A
L
U
Y
X
X - Y
1
A
L
U
Y
X
X & Y
2
A
L
U
Y
X
X ^ Y
3
A
B
A
B
A
B
A
B
Notes: 算术逻辑单元是一种很重要的组合电路

## Slide 6: 存储器
时钟寄存器
  e.g. 程序计数器(PC), 条件码寄存器(CC)
  存储单个位或字。
  时钟信号控制寄存器加载输入值。
时钟
  时钟是一个周期性的信号
  时钟信号决定新值更新的时间
时钟信号
上升沿
下降沿
Notes: 书中讲了两类存储器，一类是时钟寄存器，另一类是随机访问存储器
这里先讲时钟存储器

## Slide 7: 存储器
随机访问存储器
  e.g. 寄存器文件(RF), 指令存储器(IM)和数据存储器(DM)
  存储多个字。
  用地址来选择该读或者该写哪个字。

## Slide 8: 寄存器操作
State = x
Rising
clock
Output = x
Input = y
x
State = y
Output = y
y
存储数据
大多数时候，寄存器保持稳定状态，产生的输出等于它当前的状态
当时钟信号产生一个上升沿时，输入信号加载到寄存器中

## Slide 9: 寄存器文件
寄存器文件
  寄存器的标识作为地址
    当寄存器ID为0xf时，表示不使用寄存器
多个端口
  允许同时读写多个字
    每一个都有单独的地址和数据输入/输出
寄存器文件
A
B
W
dstW
srcA
valA
srcB
valB
valW
读端口
写端口
Clock
%eax
%ecx
%edx
%ebx
%esi
%edi
%esp
%ebp
程序寄存器
Notes: 寄存器文件有两个读端口，一个写端口
srcA和srcB是因为读的时候从源读
dstW是写的时候写到目的地
读->给出地址就会产生val
写->给出地址和val，在时钟信号是上升沿或下降沿的时候写入

## Slide 10: 数据存储器
数据存储器
  存储程序和指令
  读不需要时钟控制，提供地址即可得到数据
  写受时钟控制，提供地址和写入的数据后，在时钟控制下进行更新
端口
  只有单个地址输入
  一个写的数据输入，一个读的数据输出
  Error 信号为1表示出现了错误的地址
Data Memory
address
read
write
Clock
data in
data out
error

## Slide 11: Y86 Sequential Implementation Y86的顺序实现

## Slide 12: 指令执行的六个阶段
取指 Fetch
  从存储器中读取指令字节，地址为程序计数器（PC）的值
  第一个字节：高四位icode，低四位ifun
  第二个字节：rA:rB
  第一到四字节或者第二到五字节：常数valC
译码 Decode
  根据icode从寄存器文件读取操作数，至多两个操作数
执行 Execute
  算术逻辑单元执行：由指令指明的操作，计算有效地址，增加或减少栈指针，也有可能设置条件码
访存 Memory
  将数据写入存储器，或者从存储器读出数据
写回 Write back
  用执行阶段计算的新值更新对应寄存器
更新PC PC Update
  将PC的值更新为下一条指令的地址
Notes: 可能不是每条指令都需要执行每个阶段，而且让指令做一些它不需要的工作会降低速度。
但一个统一的框架可以将实现的复杂度降到最小。因为它们可以尽可能的共用一些部件，并且，为流水提供了方便。 第一到四字节：jxx dest，call dest
第二到五字节：带立即数或者存储器单元的mov指令
译码从寄存器文件读取至多两个操作数，rrmovl, rmmovl, mrmovl,comvxx

## Slide 13: 顺序实现中的计算：整数运算指令opl
OPl rA, rB
icode:ifun  M1[PC]
rA:rB  M1[PC+1]
valP  PC+2
Fetch
读取指令字节
读取寄存器字节
计算下一条指令的地址
valA  R[rA]
valB  R[rB]
Decode
读取操作数A的值
读取操作数B的值
valE  valB ifun valA
Set CC
Execute
进行 ALU 的运算
设置条件码寄存器
Memory
R[rB]  valE
Write
back
将结果回写到对应寄存器中
PC  valP
PC update
更新 PC
Notes: 注意：execute中的运算是valB OP valA，而不是valA OP valB
M1[PC] 表示从PC开始的内存中读取一个字节的数据。
只有整数运算，才会装载条件码寄存器
译码阶段根据得到的icode值知道需要读取两个寄存器

## Slide 14
Instruction
指令存储器
PC增加
CC
CC
ALU
数据存储器
取指
译码
执行
访存
回写
icode:ifun, rA:rB
valC
Register
M
valP
rA, rB
rB, dstM
valA, valB
valA,valB
Cnd
valE
addrs,data
valM
更新PC
valE
valM
valP
PC
A B
寄存器文件
E
M
PC
PC
CC

## Slide 15: 顺序实现中的计算: 跳转指令jumps
jXX Dest
icode:ifun  M1[PC]
valC  M4[PC+1]
valP  PC+5
Fetch
读取指令字节
读取常数字，也就是目的 地址
计算不跳转情况下的下一条指令的地址
Decode
Cnd  Cond(CC,ifun)
Execute
根据条件码的数值判断是否进行分支
Memory
Write
back
PC  Cnd ? valC : valP
PC update
更新 PC
同时计算分支成功和分支失败的地址
类似C语言的三目运算符

## Slide 16: SEQ 组件
寄存器文件
数据存储器
组合逻辑
ALU
CC
PC
读
读
写
写
组合逻辑
  ALU
  指令存储器 p258图4-22中
  数据存储器的读
Notes: 从数据存储器中读，只用提供地址就能获得输出
指令存储器只用来读指令，因此我们可以将这个单元看成是组合逻辑

## Slide 17: SEQ 组件
寄存器文件
数据存储器
组合逻辑
ALU
CC
PC
读
读
写
写
时序逻辑
  程序计数器(PC)
  条件码寄存器(CC)
  寄存器文件
  数据存储器的写
在时钟上升沿时进行数据的更新

## Slide 18: 周期3的结束
0x00c:
addl %edx,%ebx # %ebx0x300 CC000
0x00e:
je dest # Not taken
周期 3:
周期 4:
0x006:
irmovl $0x200,%edx # %edx0x200
周期 2:
0x000:
irmovl $0x100,%ebx # %ebx0x100
周期 1:
Clock
周期 1
周期 2
周期 3
周期 4

## Slide 19: 周期3的结束
0x00c:
addl %edx,%ebx # %ebx0x300 CC000
寄存器文件%ebx=0x100
%edx=0x200
数据存储器
组合逻辑
ALU
100
0x00C
读
读
写
写
周期3的状态由第二条指令决定
第三条指令产生的结果此时不会更新状态元素
周期 3:
%ebx0x300
000
0x00C
0x00E

## Slide 20: 周期4的开始
0x00c:
addl %edx,%ebx # %ebx0x300 CC000
0x00e:
je dest # Not taken
周期 3:
周期e 4:
0x006:
irmovl $0x200,%edx # %edx0x200
周期 2:
0x000:
irmovl $0x100,%ebx # %ebx0x100
周期 1:
Clock
周期 1
周期 2
周期 3
周期 4

## Slide 21: 周期4的开始
寄存器文件%ebx=0x300
%edx=0x200
数据存储器
组合逻辑
ALU
000
0x00E
读
读
写
写
周期四状态由第三条指令决定
  PC: 0x00E
  CC: 000
  %edx: 0x200
  %ebx: 0x300
组合逻辑开始响应状态的变化
0x00e:
je dest # Not taken
Cycle 4:

## Slide 22: 取指阶段
控制逻辑
  instr_valid: 指明这个字节是否对应于一个合法的Y86指令
  need_regids: 指明这个字节是否包括一个寄存器指示符字节
  need_valC: 指明这个字是否是一个常数字
  icode|ifun:当地址不合法的时候，由信号imem_error指明
Notes: need_valC没有对Align的反馈的原因，我认为是，不管是否需要常数，都会将Align读到的值分配给ra:rb和valC，然后传递给下一个阶段，由后面的阶段选择是否使用
而因为寄存器是可选项，need_regids是为了让Align知道是否应该从读到的1-5字节中分配寄存器的字节，如果需要分配，则将2-5字节分配给valC，否则将1-4字节分配给valC

## Slide 23: 译码与回写阶段
控制逻辑
  srcA: 读valA的端口所输入的地址 {rA, %esp}
  srcB: 读valB的端口所输入的地址 {rB, %esp}
  dstE: 写valE的端口所输入的地址 {rB, %esp}
  dstM: 写valM的端口所输入的地址 {rA}
  Cnd: 用于决定是否设置valE (cmovXX)

## Slide 24: 执行阶段
控制逻辑
  Set CC: 决定是否应该读取条件码寄存器
  ALU A: ALU A口输入的可能值 {valA, valC, +4, -4}
  ALU B: ALU B口输入的可能值 {valB, 0}
  ALU fun: 决定ALU使用的计算功能

## Slide 25: 访存阶段
控制逻辑
  Mem. read: 决定是否应该读这个字
  Mem. write:决定是否应该写这个字
  Mem. addr.: 从 {valA, valE}中选择地址
  Mem. data.: 从 {valA, valP}中选择数据
Notes: 访存阶段可能是mov类指令和push pop call ret
dmem_error有可能是这些指令计算出的地址是非法的，比如mrmov指令计算出的地址不合法，或者push指令栈已经满了，pop指令栈已经空了、
imem_error我觉得应该是PC的地址是不合法的

## Slide 26: PC更新阶段
新的 PC
  选择一个值来更新PC

## Slide 27: PC 更新
int new_pc = [
icode == ICALL : valC;
icode == IJXX && Cnd : valC;
icode == IRET : valM;
1 : valP;
];

## Slide 28: Thank you!

## Slide 29
Y86 指令格式
指令格式
  指令字节 icode:ifun
  可选寄存器字节 rA:rB
  可选常数字 valC
5
0
rA
rB
D
icode
ifun
rA
rB
valC
可选的
可选的
Notes: 由指令字节区分指令，后面的参数是可选的

## Slide 30
参考网址：
http://ipads.se.sjtu.edu.cn/courses/ics/schedule.shtml